Lista 4

Data de entrega: terça-feira, 18/06/2013

1.	Um buffer em um nó de rede é modelado como uma fila infinita M/M/1. Suponha que 10 terminais são anexados ao nó e suas saídas são multiplexadas no tempo para o buffer.

a)	Se cada terminal transmite mensagens de 100 bits a 300 b/s, qual é a capacidade de linha necessária se o atraso de tempo total é de 50 ms?

b)	Suponha agora que somente um terminal é anexado ao nó. Qual a capacidade de linha é necessária neste caso?

2.	Desenhe os parâmetros pn e N como dado pelas equações

e

como função de K para valores de K até 10 e para o caso  = 0,5.

3.	Considere um buffer em uma fila M/M/1/K. Compare as probabilidades das mensagens estarem bloqueadas em cada um dos seguintes casos:

- K = 2,  = 0,1.

- K = 4,  = 0,1.

- K = 4,  = 0,8.

- K = 10,  = 0,8.

- Qual é a probabilidade em cada caso do buffer estar vazio?

4.	A taxa de chegada de chamadas telefônicas em uma estação é igual a 4 chamadas por minuto, sendo que cada chamada dura 3 minutos em média. Quantos circuitos são necessários para uma probabilidade de bloqueio (quando todos os servidores estão ocupados) tolerada de 1%, 8% e 30%?

5.	Considere a rede mostrada abaixo. As taxas de chegada de Poisson nos nós 1, 2 e 4 são dadas por 1 = 2 =4 = 2 mensagens por segundo. Os números qij são as probabilidades de roteamento (ou de ramo) de uma mensagem que completa o serviço na fila i ser roteada para a fila j. Por simplicidade a transmissão é em uma única direção.

- Encontre a carga de mensagem líquida em cada enlace.

- Encontre as taxas de saída de mensagem nos nós 3 e 5.

6.	Em um sistema M/M/1/3, as chegadas são Poisson com  = 150 requisições por segundo. Desenhe o diagrama de estados. Determine as probabilidades dos estados limites. Se p1 e p2 são limitadas por p1 = 4/15 e p2 = 2/15, qual é a taxa de serviço  requisitada?

7.	O tempo médio de falha nos elevadores de um edifício é de 1 dia. Assumindo que o tempo de falha é exponencialmente distribuído, qual é a probabilidade de 1 falha em 1 dia? Qual é a probabilidade de 8 falhas em 8 dias? Qual é o valor esperado para o tempo de espera T até a 8ª falha?

8.	Clientes chegam em um sistema de fila de acordo com um processo de Poisson de taxa. Uma fração  de clientes  necessitam de um tempo de serviço fixo d, e uma fração 1 –  necessitam de um tempo de serviço exponencial de média 1/. Encontre o tempo médio de espera e o atraso médio no sistema M/G/1 resultante.

# Text boxes

1

2

3

4

5

1

4

2

q12 = 1/4

q23 = 1/3

q45 = 1/2

q14 = 3/4

q42 = 1/2

q25 = 2/3